## Slide 1: GreenCAD
Команда «Не работаем с утками» · кейс ДПиООС Москвы
Автоматическое проектирование озеленения: DXF → расчёт → DXF
Notes: Официальный обязательный титульный слайд ЛЦТ 2026. Проект: GreenCAD. Команда: «Не работаем с утками».

## Slide 2: GREENCAD
Краткое описание решения:
Независимые Generator и Validator, неизменность исходных CAD-слоёв и проверяемая цепочка «посадка → НПА → пункт → расстояние».
Капитан: Данько Дмитрий Игоревич, алгоритмы / CAD
Кол-во участников: 2 человека
Краткое описание:
Как образовалась: команда РУДН для участия в ЛЦТ 2026
Место работы/учёбы: РУДН
Город и регион: Москва
О команде
Уникальность решения:
GreenCAD строит план деревьев и кустарников по DXF, проверяет нормативные отступы и возвращает результат на отдельных слоях.
2
Notes: Обязательный слайд шаблона. Данные команды и краткое описание заполнены без изменения сетки.

## Slide 3: КОМАНДА «НЕ РАБОТАЕМ С УТКАМИ»
Дизайн баннеров
РУДН
Пупчин Сергей
Константинович
Капитан; алгоритм, backend/CAD
@dankodmitry
ddigorev@gmail.com
РУДН
Данько Дмитрий
Игоревич
ДД
ПС
Notes: Лишние три карточки удалены в соответствии с правилами шаблона для команды из двух человек.

## Slide 4: О КОМАНДЕ
Команда из двух участников РУДН собралась
для ЛЦТ 2026. Техническую часть ведёт капитан,
визуальные материалы готовит второй участник.
Краткая история команды:
Главный вызов: неоднородные архивы подрядчиков, DWG, XREF, дубли
и геометрия без единой семантики. В работе мы старались выстроить
воспроизводимый путь к DXF, явное сопоставление слоёв и проверки.
Главный вызов и решение
Нас заинтересовал прикладной городской кейс. Автоматизация CAD-проверок может сократить ручную работу и сделать проектные решения воспроизводимыми.
Почему мы выбрали эту задачу?
01
02
03
Notes: Формулировки основаны на фактическом составе команды и реальном техническом вызове проекта.

## Slide 5: КОРОТКО О РЕШЕНИИ
• Подготовленный DXF → semantic mapping → правила → допустимость → layout → Validator.
• Исходные слои сохраняются, результат записывается на отдельных слоях.
• Каждая точка получает объяснение со ссылкой на НПА и измеренным расстоянием.
• Снижение объёма ручных проверок и повышение воспроизводимости.
• Пользователи: ДПиООС и проектировщики благоустройства.
• Docker/Linux; новые объекты подключаются через mapping слоёв и версионированные профили правил.
Техническая суть решения
Маркетинговая суть решения
Notes: Краткая техническая и маркетинговая суть решения в обязательной сетке шаблона.

## Slide 6
ПРОБЛЕМА И ЦЕННОСТЬ
6 / 18
Сегодня
Проектировщик вручную проверяет отступы от сетей и городской среды. Неоднородные CAD-слои, XREF и разные версии файлов делают результат зависимым от опыта конкретного специалиста.
Риск: долго, трудно повторить и трудно проверить
GreenCAD
Переводит проверку расстояний в воспроизводимый расчёт, предлагает деревья и кустарники, независимо проверяет результат и возвращает DXF без изменения исходных слоёв.
Ценность: скорость + проверяемость + привычный CAD-формат
Автоматизация снимает рутину, но не подменяет инженерное согласование.
Notes: Основание: разделы 1–2 официального ТЗ и фактическая граница ответственности GreenCAD.

## Slide 7
АРХИТЕКТУРА: DXF → DXF
7 / 18
DXF
байты, единицы
Mapping
CAD → semantic
Rules
НПА и версии
Admissibility
допустимые виды
Layout
spacing, priority
Validator
повторный аудит
Artifacts
DXF + отчёты
Исходные слои остаются в документе; GreenCAD добавляет только собственные сущности.
Notes: Источник: README.md, docs/PROCESS.md и src/greencad/pipeline.py.

## Slide 8
РЕАЛЬНЫЙ ВХОД: 3-Я ПАРКОВАЯ
8 / 18
385,5 МБ
подготовленный конкурсный DXF
1 101 680
effective entities после раскрытия блоков
28 470
геометрических features в расчёте
8 144
линий-выносок доказанно исключены из расчёта
Chart: 
| Кабель | Вода | Дорога | Газ | Канализация | Теплосеть | Здания
Features | 8186 | 6078 | 5643 | 4544 | 1432 | 1241 | 1341
SITE: 93 251,9 м² · 8 semantic-слоёв · 2 036 групп выносок · preflight PASS
Notes: Источник: полный preflight реального подготовленного DXF проекта 3-й Парковой.

## Slide 9
НОРМАТИВНАЯ ЛОГИКА
9 / 18
Объект | Дерево, м | Кустарник, м | Строка нормы
Стена здания | 5,0 | 1,5 | Наружная стена здания и сооружения
Край дороги | 2,0 | 1,0 | Край проезжей части / обочины
Газ и канализация | 1,5 | — | Подземные сети
Теплосеть | 2,0 | 1,0 | Подземные сети
Водопровод | 2,0 | — | Подземные сети
Силовой кабель | 2,0 | 0,7 | Подземные сети
СП 42.13330.2016: п. 9.6, таблица 9.1
743-ПП: п. 3.6.3, таблица 3.6.1
Нормативные профили версионируются и проверяются независимо; значения не придумываются кодом.
Notes: Источники: config/norms/sp42_2016.json и config/norms/moscow_743_pp.json.

## Slide 10
АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
10 / 18
10 395
точек сетки
с шагом 3 м
20 790
пар
точка + вид
11 336
допустимых пар
после правил
520
посадок
после layout
Статические правила
удаляют невозможные пары
Layout
выбирает композицию только среди допустимых
deterministic multi-start · порядок yx · 120 деревьев · 400 кустарников
Notes: Метрики взяты из полного реального прогона и run_manifest.json.

## Slide 11
GENERATOR И VALIDATOR РАЗДЕЛЕНЫ
11 / 18
Общие входы
геометрия
виды растений
нормативные профили
spacing config
Generator
Prepared buffers и deterministic multi-start формируют кандидатов на посадку.
Validator
Повторно считает прямые расстояния и интервалы после Generator.
PASS
0 ошибок
по статическим правилам
0 ошибок
по интервалам
Validator не доверяет маске Generator — он повторяет проверку независимо.
Notes: Generator и Validator реализованы отдельными модулями и используют только общие исходные данные.

## Slide 12
ИСХОДНЫЕ СЛОИ СОХРАНЕНЫ
12 / 18
Контроль | Вход | Результат
Исходные modelspace entities | 5 858 | 5 858 без изменений
Отсутствующие исходные entities | — | 0
Изменённые CAD-атрибуты | — | 0
GREEN_AI_TREE_PROPOSED | нет | 120 CIRCLE
GREEN_AI_SHRUB_PROPOSED | нет | 400 CIRCLE
Новые repair-сообщения audit | 3 298 в исходнике | 0 новых
Каждая новая сущность помечена XDATA GREENCAD и может быть заменена при повторном запуске.
Notes: Сравнение выполнено по handles и CAD-атрибутам входного и выходного DXF.

## Slide 13
ИНТЕРПРЕТИРУЕМОСТЬ
13 / 18
ПРИНЯТАЯ ПОСАДКА
ОТКЛОНЁННАЯ ПОСАДКА
0,7085 м
≥ 0,7 м
candidate 107 · кустарник · силовой кабель
PASS
СП 42.13330.2016
п. 9.6, таблица 9.1
actual_distance и required_distance сохранены в explanations.json
0,3507 м
< 2,0 м
candidate 6985 · дерево · силовой кабель
REJECT
Нормативные отказы и композиционные пропуски хранятся раздельно.
0 необъяснённых layout-пропусков
Notes: Примеры взяты из live-result: explanations.json, rejections.json и layout_omissions.json.

## Slide 14
РЕАЛЬНЫЙ DXF: ДО / ПОСЛЕ
14 / 18
ДО
ПОСЛЕ
1 738 исходных сущностей
+120 деревьев · +400 кустарников
Одинаковый масштаб · исходная геометрия не изменена · результат на двух новых слоях
Notes: Визуализация построена из точных input.dxf и result.dxf конкурсного live-bundle с одинаковыми границами координат.

## Slide 15
РЕЗУЛЬТАТ ПОЛНОГО ПРОГОНА
15 / 18
520
посадок
120 / 400
деревья / кустарники
9 454
отклонённых пар
0 / 0
ошибок: нормы / интервалы
КУДА УШЛИ КАНДИДАТЫ
Два этапа отбора полного прогона
1. Статические правила: 20 790 пар «точка + вид»
11 336 прошли правила
9 454 отклонены
54,5%
45,5% · причины в rejections.json
2. Layout: 11 336 допустимых пар
520 выбраны для плана
10 816 не вошли в layout
4,6%
95,4% · причины в layout_omissions.json
Итоговый DXF: 520 проверенных посадок на двух новых слоях
Notes: Источник: полный прогон проекта 3-й Парковой. Диаграмма показывает оба этапа отбора по run_manifest.json, rejections.json и layout_omissions.json.

## Slide 16
ЗАПУСК И ЖИВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
16 / 18
Docker CLI
docker build -t greencad:latest .
docker run --rm -v "$PWD:/work" \
greencad:latest /work/input.dxf \
/work/config.json /work/result.dxf
Web MVP
• DXF и готовый GreenCAD ZIP
• preflight и запуск pipeline
• 2D / 2.5D preview
• point inspector и скачивание DXF
• OpenAPI / Swagger
14,6 с
web pipeline
1,06 МБ
result.dxf
0 + 0
validator issues
Notes: Основной demo route использует прослеживаемый фрагмент полного конкурсного DXF; сценарий выступления рассчитан на 5–7 минут.

## Slide 17
ОГРАНИЧЕНИЯ И МАСШТАБИРОВАНИЕ
17 / 18
Готово сейчас
DXF → DXF
деревья + кустарники
отдельные слои
объяснения по НПА
Docker + OpenAPI
Честные ограничения
актуальность копии проекта
семантика авторских слоёв
неполные XREF
редакция нормативов
финальное согласование
Следующий шаг
подтверждение mapping
новые профили правил
травяные покрытия
интеграция с CAD/GIS
пилотирование в ДПиООС
GreenCAD не угадывает актуальность и смысл исходных данных — он фиксирует их и делает расчёт проверяемым.
Notes: Границы обещания соответствуют docs/SUBMISSION_COMPLIANCE.md и fail-closed проектному intake.

## Slide 18
ИТОГ
18 / 18
GreenCAD — рабочий алгоритмический MVP
принимает реальный DXF, создаёт план на новых слоях и объясняет каждую проверку
385,5 МБ
полный вход
520
посадок
0 + 0
ошибок Validator
2
новых DXF-слоя
Команда «Не работаем с утками» · РУДН · Москва
Данько Дмитрий Игоревич · @dankodmitry · ddigorev@gmail.com
Спасибо!
Notes: Финальный вывод основан на полном и live-прогонах, независимой валидации и CAD-проверке результата.