## Slide 1
ЛЦТ 2026 / «НЕ РАБОТАЕМ С УТКАМИ»
GreenCAD
От подготовленного DXF
к объяснимому
плану посадок
Расчётные типы · правила · ручная правка
Локальный прототип 0.6.1
Notes: Демонстрационный фрагмент пользовательского скриншота с результатом. Полный экран показан на слайде 10. Прототип проверяет выбранный набор условий, а не даёт полное нормативное заключение.

## Slide 2
ПРОБЛЕМА И ПОДХОД
Задача: соединить участок, ограничения и посадки
Источник: ТЗ 2026, разделы 1–2; документация GreenCAD, §1
02
01
Исходная ситуация
На плане одновременно присутствуют сети, покрытия, здания и зелёные зоны. Для размещения необходима совместная проверка условий.
02
Наш подход
Один подготовленный DXF, явная типизация объектов, независимые правила и редактируемые расчётные шаблоны посадок.
03
Ценность для работы
Повторяемый расчёт, причины отказов и возможность проверить вариант до передачи результата обратно в CAD.
Notes: Ожидаемая ценность — уменьшение ручного перебора. Измеренное ускорение труда проектировщика не заявляется. Геометрическая модель плоская; распознавание произвольных DWG не входит в основной сценарий.

## Slide 3
СХЕМА ПРОЦЕССА
Один DXF на входе — новый DXF на выходе
Источник: документация GreenCAD, §§5–6, 13–15
03
01
Приём DXF
Геометрия, метаданные,
классификация слоёв
›
02
Подготовка
Участок, шаблоны,
снимок справочников
›
03
Проверки
Отдельные условия
и карта допустимости
›
04
Генерация
Пробные позиции,
отбор и общий контроль
›
05
Принятие
Ручная правка,
DXF и отчёты
Подоснова остаётся неизменной. Новые посадки — на отдельных слоях.
Рабочий проект GCP хранит настройки и использованный снимок справочников.
Notes: Архитектура модульная, запуск локальный: Python, Tkinter/ttk, ezdxf, Shapely/GEOS. Это не распределённая микросервисная система. DXF экспортируется на основе исходного документа, не по растровой картинке.

## Slide 4
СПРАВОЧНИКИ И СВЯЗИ
Данные прослеживаются до исходной записи
Источник: документация GreenCAD, §7; встроенный справочник v1
04
329
записей растений
2 863
записи характеристик
140
типов объектов
Excel / JSON → сборщик → единый пакет
Один снимок используется и таблицей, и расчётом.
Неизвестные значения не заменяются догадками.
Notes: Количество записей не означает, что у каждого растения есть все характеристики. Полные нормативные издания не загружаются в расчёт как исполняемый код. Сборщик поддерживает объявленную схему таблиц v1.

## Slide 5
РАСЧЁТНЫЕ ШАБЛОНЫ
Сначала проектный тип — затем конкретное растение
Источник: документация GreenCAD, §§4, 8; CALCULATION_TEMPLATES.md
05
T1 / T2 / T3 / T4 — самостоятельные профили.
Резерв в плане, требования к грунту, режим корнезащиты и параметры проверок.
Подбор: соответствует / не соответствует / недостаточно данных.
Знак на карте ≠ размер растения
Notes: Можно работать без ботанического названия. При назначении вида проверяются его реальные известные требования и соответствие шаблону. Неизвестные размеры в каталоге не подменяются резервом шаблона.

## Slide 6
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Карта — визуализация тех же правил
Источник: документация GreenCAD, §§9–10; ADMISSIBILITY_MAP.md
06
D(x, y; T, C) = (d₁(x, y), …, dₘ(x, y))
T — выбранный шаблон.
C — условия участка.
Каждый слой — одно правило. Итог — пересечение обязательных условий.
Цвет клетки относится к её центру. Щелчок проверяет координату заново.
Notes: PASS, FAIL, UNKNOWN и ERROR различаются. Карта исходной территории не учитывает взаимное размещение новых посадок; это проверяется на уровне плана. Расстояния и геометрия вычисляются, а не восстанавливаются по цветам.

## Slide 7
ОСНОВНОЙ АЛГОРИТМ
Генерация: конечный отбор с общей проверкой
Источник: документация GreenCAD, §§11–12; generation.py v1.1
07
1
Выбор задания
Зона, очерёдность типов, лимиты экземпляров, шаг и номер варианта.
2
Пробные координаты
Регулярная сетка или рассредоточенные точки с перемешанным порядком.
3
Последовательный отбор
Общие правила участка и расстояния до ручных и новых посадок.
4
Финальная проверка
Повторный контроль полного плана. Предпросмотр → явное принятие.
Конечный жадный поиск: воспроизводимость — да; гарантия глобального оптимума — нет.
Notes: Переход к следующему типу происходит после достижения лимита или исчерпания рассматриваемых позиций. Случайное смещение выполняется до проверки, не после неё. Недостаток данных не считается разрешением. Применение добавляет группу одним действием Undo.

## Slide 8
ВАРИАТИВНОСТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
Два способа получить первичную композицию
Источник: документация GreenCAD, §12; патч 0.6.1
08
Рядами
Последовательный обход сетки.
Свободно
Перемешанные пробы без ровных рядов.
Номер варианта фиксирует случайность.
Notes: Ручные посадки не перемещаются. Тестовые расстояния не ослабляются ради красоты или достижения числа. Сравнение эстетики и оптимизация композиции не проводились.

## Slide 9
ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПРОГОНА
Подготовленный план 3-й Парковой улицы
Источник: скриншот пользователя, 02_3ya_Parkovaya_typed_full_corridor.dxf
09
17 026
исходных объектов
на экране
Классифицированные сети, здания, бордюры и зона расчёта.
Посадок пока нет.
Notes: Значения взяты с предоставленного скриншота. Это демонстрация загрузки подготовленного файла, не подтверждение полноты исходных натурных сведений. Никакие скрытые измерения из чертежа не восстанавливались.

## Slide 10
РЕЗУЛЬТАТ В ИНТЕРФЕЙСЕ
На плане размещены 400 экземпляров типов
Источник: скриншот пользователя; статус относится только к выбранным проверкам
10
400
посадок
на скриншоте
В интерфейсе:
400 прошло,
0 нарушений.
Не нормативное заключение.
Notes: Данные подтверждены только скриншотом пользователя, независимо этот конкретный файл в рамках подготовки презентации не прогонялся. Установленный набор TEST-условий не покрывает все сети и нормативы. Карта фиксирована для T1 и не описывает одновременно все типы.

## Slide 11
DXF И ОБЪЯСНЕНИЯ
Результат возвращается в привычный CAD-формат
Источник: скриншот пользователя с другим экспортированным фрагментом; документация, §15
11
Исходный документ сохраняется отдельно.
Новые посадки записываются на выделенные слои.
JSON-отчёт: результат, правило, параметры и источник.
GCP: редактируемый проект.
Notes: На скриншоте CAD открыт другой фрагмент 01_3ya_Parkovaya…edited.dxf; его нельзя считать независимой проверкой полного коридора со слайда 10. Показано открытие результата, не сертификация совместимости. Экспорт программно перепроверяет заявленную область сохранности исходных сущностей.

## Slide 12
ПРИМЕР ПРОВЕРКИ
Объясняется не только решение, но и его основание
Источник: документация, §9; ТЗ 2026, §2, требование 8
12
ПРИМЕР 1
Отступ от оси сети
Измерено 2 м, задан TEST-порог 3 м.
Ответ: нарушение.
В отчёте — роль геометрии, ID объекта, фактическое и требуемое значения.
ПРИМЕР 2
Требование дренированности
Тсуга канадская: запись V02205.
Исходный ассортимент, примечание [4].
Требование сопоставляется с заданным состоянием грунта.
Связь с источниками реализована; полный действующий нормативный профиль пока не подключён.
Notes: Нельзя выдавать тестовый порог за норму СП. Нормативные ориентиры из ТЗ: СП 42.13330.2016, 743-ПП, 623-ПП. Требование о ссылке на конкретный пункт НПА пока не закрыто для тестовых отступов. Источники справочника и нормативные основания имеют разный смысл.

## Slide 13
ПРОВЕРКА ПРОТОТИПА
Воспроизводимость и границы текущей версии
Источник: документация, §§16–18; протокол тестов 0.6.1
13
282
Программных теста
По приложенному протоколу: ядро, Tk-интерфейс, Undo, шаблоны, генерация и обратное чтение DXF.
Linux · Python 3.13.5 · Xvfb.
DXF → DXF
Контрольный прогон
85 новых + 6 ручных = 91 посадка.
Повторное открытие и PASS по выбранным тестовым условиям.
Вход, выход и отчёты приложены.
ДАЛЕЕ
Перед внедрением
Подтверждённый профиль норм.
Docker-упаковка.
Испытания в МосТех.ОС.
Уточнение натурных данных и размеров растений.
Notes: Результаты тестов взяты из ранее подготовленного протокола и документации; при сборке презентации тесты не перезапускались. 91 посадка контрольного прогона и 400 на пользовательском скриншоте — разные эксперименты. Поддержка любых произвольных DWG не заявляется.

## Slide 14
ЗАПУСК И МАТЕРИАЛЫ
Готовый маршрут для проверки решения
Команда «Не работаем с утками» · GreenCAD Desktop 0.6.1 · ЛЦТ 2026
14
github.com/DankoDmitry/GreenCAD_prototype_2026
1. Открыть prototype/greencad_desktop_v1.
2. Установить зависимости.
3. Запустить START_GENERATION_WINDOWS.bat.
4. Построить и принять вариант.
5. Проверить и экспортировать DXF.
В репозитории
Исходный код и примеры
Документация и схема алгоритма
Отчёты и результаты проверок
Презентация
Linux: run_linux.sh или CLI-инструменты.
Notes: Материалы размещаются в prototype/, documentation/, materials/, presentation/. Для первичной установки Windows предусмотрен setup_windows.bat. В Linux зависимости устанавливаются по документации, нужны Python/Tk. Docker не заявлен готовым. Презентация основана на документации 0.6.1, приложенных скриншотах и ТЗ, раздел 4.